Инв. №________

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВРИ»

Управление архитектуры, строительства и инвестиций

администрации города Канска

Проект планировки и межевания

территории малоэтажной застройки

на территории свободной от застройки

в микрорайоне имени Михаила Шатова в г. Канске

Том 1.1

Проект планировки.

Пояснительная записка

Э-МК-0542329-01-15-ГП-ПЗ

Директор                                                                                              В.Я. Волчёк

Главный  архитектор  проекта                                                          В.В. Лобанов

г. Красноярск 2015

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 |  | Проект планировки |  |
| Том 1.1 | Э-МК- 0542329-01-15-ГП-ПЗ | Проект планировки. |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
| Том 1.2 | Э-МК- 0542329-01-15-ГП | Проект планировки. |  |
|  |  | Графические материалы |  |
| Том 2 |  | Проект межевания |  |
| Том 2.1 | Э-МК-0542329-01-15 ПМ-ПЗ | Проект межевания. |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
| Том 2.2 | Э-МК-0542329-01-15 ПМ | Проект межевания. |  |
|  |  | Графические материалы |  |

В разработке проекта принимали участие:

Главный  архитектор  проекта                                                          В.В. Лобанов

Начальник проектного отдела                                                         П.С. Салтыков

Главный специалист отдела изысканий                                        С.А. Маслов

Главный специалист строительного отдела                                 Н.А. Каверин

Главный специалист теплотехнического отдела                         Н.А. Никитина

Главный специалист электротехнического отдела                     Е.А. Муженко

Инженер I категории                                                                          Л.А. Беккер

Том 1.1 Проект планировки. Пояснительная записка

Содержание

| Глава | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая часть |  |
| 1.1 | Введение |  |
| 1.2 | Цели и задачи проекта |  |
| 2 | Природные условия |  |
| 2.1 | Климатическая характеристика |  |
| 2.2 | Физико-географические условия |  |
| 2.3 | Геологическое строение, гидрогеологические условия |  |
| 3 | Анализ существующего состояния территории |  |
| 3.1 | Градостроительная ситуация |  |
| 3.2 | Современное использование территории |  |
| 4 | Архитектурно-планировочная организация |  |
| 4.1 | Расчёт проектной численности населения |  |
| 4.2 | Планировочная структура и характеристика застройки |  |
| 4.3 | Организация культурно-бытового обслуживания |  |
| 4.4 | Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание |  |
| 5 | Инженерная подготовка территории. Водоотвод |  |
| 6 | Инженерное обеспечение |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |
| 6.2 | Хозяйственно-бытовая канализация и санитарная очистка |  |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |
| 6.4 | Электроснабжение |  |
| 6.5 | Связь |  |
| 7 | Инженерно-технические мероприятия гражданской |  |
|  | обороны и мероприятия по чрезвычайным ситуациям |  |
| 7.1 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
|  | природного и техногенного характера |  |
| 7.2 | Противопожарные мероприятия |  |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |
| 8.1 | Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление |  |
|  | нарушенных земель |  |
| 8.2 | Охрана поверхностных и подземных вод |  |
| 8.3 | Охрана воздушного бассейна |  |
| 9 | Основные технико-экономические показатели |  |

Глава 1

Общая часть

1.1 Введение

Проект планировки межевания территории разработан в соответствии с техническим заданием  «На  разработку проекта планировки и межевания территории малоэтажной застройки на территории свободной от застройки в микрорайоне имени Михаила Шатова».

Проект планировки и межевания состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Состав и содержание текстовых и графических материалов приведён в настоящем томе. Электронная версия включает рабочие файлы проекта планировки в программах AutoCAD, Microsoft Word  и графические изображения чертежей в форматах JPG и PDF.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «ЭВРИ».

Проект разработан генеральным проектировщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «ЭВРИ».

Право разработки проекта планировки было определено в результате аукциона, проведенного в 2015 году, победителем которого определено Общество с ограниченной ответственностью «ЭВРИ».

Информационной базой разработки являются:

- информация, собранная при обследовании территории в сентябре 2015 года;

- материалы, выданные Управлением архитектуры, строительства и инвестиций администрации города Канска;

- программные документы, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т.п.);

- топографическая съёмка в масштабе 1:1000, (выданная Управлением архитектуры, строительства и инвестиций администрации города Канска);

- нормативные документы.

Проект выполнен в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации  и обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие нормативные документы:

-   Градостроительный кодекс РФ;

-  Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.06 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы, утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003)

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-   СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-   СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водо-    снабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- Генеральный план города Канска;

- Правила землепользования и застройки города Канска, утвержденные решением Канского  городского Совета депутатов от 21.10.2010   № 9-45, в новой редакции от 25.08.15 № 80-426;

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Канска (2015 год).

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

1.2 Цели и задачи проекта

Цель разработки проекта планировки:

- реализация государственной политики в области градостроительства;

- получение градостроительной документации для комплексного развития малоэтажного строительства города Канска;

- повышение уровня и качества жизни, улучшение обслуживания,  воспитания, образования и охраны здоровья жителей.

Задачи:

- создание планировочной структуры микрорайона удобной и комфортной для проживания в малоэтажных домах с приусадебными участками;

- определение расчётом потребностей в объектах культурно-бытового обслуживания и резервирование площадок для их строительства;

- поиск оптимальных решений по организации рельефа;

- проектирование улично-дорожной сети;

- расчёт мощностей и размещение объектов инженерного обеспечения проектируемого микрорайона.

Глава 2

Природные условия

2.1 Климатическая характеристика

Для характеристики климата  г. Канска  использованы данные СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанции Канск.

Климат резко континентальный с большой годовой (36ºС) и суточной (9º-12ºС) амплитудой колебаний температуры воздуха, строительно-климатическая зона – 1, подрайон 1В.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 0,8ºС. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 20,2ºС, самым жарким является июль – плюс 18,8ºС. Абсолютный минимум минус 51ºС, абсолютный максимум плюс 36ºС.

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 1

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %. | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной темпера турой воздуха ( 8 (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | месяца, | ( 0(С | ( 8(С | ( 10(С |  |  |  |  |  |  | м/с |  |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  | °С | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| -48 | -46 | -45 | -42 | -25 | -51 | 10,4 | 178 | 13,1 | 237 | -8,8 | 254 | -7,7 | 77 | 75 | 80 | З | 7,3 | 3,7 |

Климатические параметры тёплого периода года

Таблица 2

| Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Канск | 985 | 23,1 | 27,2 | 25,5 | 36 | 13,3 | 69 | 51 | 279 | 74 | З | 0 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 3

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Канск | -20,2 | -18,7 | -10,3 | 0,7 | 8,6 | 16,0 | 18,8 | 15,6 | 8,8 | 0,4 | -10,2 | -18,6 | -0,8 |

Ветер. Преобладающими являются ветра южного, юго-западного и западного направлений.

Район по толщине стенки гололёда – II,

Количество дней с  переходом температуры воздуха через 0º  80-90;

Зона влажности – 3 (Сухая);

Район по давлению ветра – III;

Район по весу снегового покрова  – III.

2.2 Физико-географические условия

В физико-географическом отношении территория города Канска расположена в пределах Ангаро-Канской впадины (Юго-западной части Сибирской платформы), представляющей собой озёрно-аллювиальную, водно-ледниковую эрозионно-аккумулятивную слабоволнистую расчленённую равнину с абсолютными отметками 200-350 м . Водоразделы широкие, с плоскими вершинами или слабоволнистые, плавно переходящие в пологие склоны речных долин.

По зональному районированию территория расположена в лесостепной зоне. Для этой зоны характерны настоящие (обыкновенные) и луговые степи в сочетании с лиственничными и сосновыми лесами.

Участок проектирования расположен на правобережье реки Кан.

2.3 Геологическое строение, гидрогеологические условия

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах правобережной террасы р.Кан. Поверхность участка работ задернована, незалесена.

Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 260.0 м до 285.0 м.

Инженерно-геологические условия площадки относятся к категории сложности – II (средние), согласно приложения Б СП 11-105-97.

Геологическое строение участка изучено на глубину 6.0-10.0 м.

В геологическом строении площадки до разведанной глубины, принимают участие современные четвертичные отложения и аллювиальные четвертичные отложения.

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий толща грунтов до разведанной глубины 6.0-10.0 м, является неоднородной, в ее пределах выделяется 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1.  Супесь от коричневой до серой, твердая, с точками ожелезнения.

ИГЭ 2. Суглинок коричневого цвета, твердый, с прожилками ожелезнения.

ИГЭ 3. Песок серый, средний, малой степени водонасыщения, средней плотности, с единичным включением гравия.

На период изысканий подземные воды до разведанной глубины 6.0-10.0 м не встречены.

На глубине 2.0 м, 3.9 м, 4.0 м, 6.0 м грунты являются неагрессивными к бетонам и железобетонным конструкциям.

На глубине 2.0 м, 3.9 м, 4.0 м, 6.0 м коррозионная активность грунтов по отношению к стали - высокая.

Коррозионная активность грунтов на глубине 2.0 м, 3.9 м, 4.0 м, 6.0 м по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя.

По степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания-оттаивания, грунты слоев ИГЭ-1, ИГЭ-2, относятся к практически непучинистым, с относительной деформацией пучения <0.01.

С учетом возможного повышения природной влажности до состояния полного водонасыщения грунты слоев ИГЭ-1, ИГЭ-2, относятся к сильнопучинистым и чрезмерно пучинистым, с относительной деформацией пучения >0.07.

Согласно СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*) и карте общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для Канского района составляет: менее 6 баллов – соответствует 10% вероятности (А); 6 баллов – соответствует 5% вероятности (В); 8 баллов – соответствует 1% вероятности (С).

Глава 3

Анализ существующего состояния территории

3.1 Градостроительная ситуация

Площадка проектирования расположена в северо-восточной части города Канска. С юго-запада прилегает ранее запроектированная жилая застройка (малоэтажные дома с приусадебными участками) м-н им. Н. Чапаева. С северо-запада свободная территория от застройки (по генплану города – продолжение малоэтажной застройки). На юго-востоке лесной массив. С северо-запада автодорога – выезд из города в восточном направлении.

3.2 Современное использование территории

В настоящее время площадка свободна от застройки, согласно генеральному плану города, правил землепользования и застройки относится к зоне Ж2 (зона жилой коттеджной застройки).

Глава 4

Архитектурно-планировочная организация

4.1 Расчёт проектной численности населения

При разработке вариантов планировки микрорайона на проектируемой территории намечено к размещению 85 участков размером 1000-1500 кв.м. Произведён расчёт численности населения исходя из определившегося количества приусадебных участков и прогнозируемого коэффициента семейности: 85 х 3,5 = 298 чел.

Проектом планировки принята проектная численность населения – 300 человек.

4.2 Планировочная структура и характеристика застройки

В проекте планировки заложена квартальная планировочная структура, наиболее удобная для малоэтажного усадебного строительства. Зона жилой застройки поделена на кварталы с нарезанными приусадебными участками площадью не менее 1000 кв. м, по периметру которых находятся жилые дома. Планировочная структура увязана с ранее запроектированным микрорайоном им. Н. Чапаева. Номенклатура, мощность и расположение зданий общественного назначения рассчитана с учётом прилегающих микрорайонов.

Жилая застройка предполагается одноквартирными 1-но - 3-х этажными домами от 80 до 150 кв.м общей площади. На приусадебных участках возможно строительство хозяйственных строений гаражей, теплиц и т.п. Месторасположение объектов застройки регламентируется Градостроительным планом.

4.3 Организация культурно-бытового обслуживания

Проектом планировки предусмотрено резервирование площадок под здания культурно-бытового назначения, согласно приведённым ниже расчётам.

| № пп | Наименование объектов | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Требуется по расчету, всего | Существующее положение (сохр.) | Принимается к строительству (наименование, вместимость, типовой проект) | Требуемая площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 очередь | На расч. срок |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 1 | Детский сад-ясли | мест | 100 | 30 | - | Детский сад-ясли на 140 мест, с учётом посещения детьми соседних микрорайонов | 0,49 |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |
| 2 | Школы | мест | 180 | 54 | - | Существующая средняя школа №15 в г.Канске | - |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Аптека | объект | по заданию | 1 | - | Аптечный киоск в здании магазина м-н Чапаева | - |
| 4 | Больница | коек | по заданию | - | - | Существующая в г.Канск | - |
|  | Физкультурные и спортивные сооружения |
| 5 | Спортивный зал | м2 площ. пола | по заданию | - | - | Спортивная площадка (хоккейная коробка) | 0,3 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы, посетительскоеместо на 1000 чел. | Мест в зрит. зале | 80 | 80 | 24 | - | Досуговый центр в м-н Чапаева | - |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 7 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. пл. на 1 тыс. Чел. | 100 | 30 | - | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 90 м2, | 0,105 |
| 8 | Магазины непродовольственных товаров | “ | 180 | 54 | - |  |  |
| 9 | Магазин кулинария | “ | 6 | 2 | - |  |  |
| 10 | Столовая | Мест на 1 тыс. Чел. | 40 | 12 | - |  |  |
| 11 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место на 1 тыс. чел. | 9 | 3 | - | Приёмный пункт КБО в м-н Чапаева |  |
|  | Организации и учреждения управления финансирования и предприятия связи |
| 12 | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V-VI от 500 до 2000 человек | объект | 1 | 1 |  | Отделение связи, отделение банка | 0,105 |
| 13 | Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место: в городах |  | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 |  |  |  |

Расчёт  произведён по СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция   СНиП  2.07.01-89*)  приложение Ж.

Перечень площадок объектов общественного назначения, зарезервированных на территории микрорайона

| № по ГП | Наименование объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| I | Детский сад-ясли на 140 мест | 0,49 |
| II | Магазин товаров повседневного спроса торг. площадью 90 м2 | 0,105 |
| III | Отделение связи, отделение банка | 0,105 |

4.4 Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание

Автомобильные дороги и проезды запроектированы с асфальтобетонным покрытием. Ширина дорожного полотна улиц – 7 метров. У зданий общественного назначения устраиваются парковки. На листе ГП 5 «Схема организации улично-дорожной сети» приведены поперечные сечения улиц и конструкции дорожных одежд. Личный транспорт размещается в гаражах и открытых стоянках на приусадебных участках.

Глава 5

Инженерная подготовка территории. Водоотвод

Горизонтальная планировка разработана с учётом минимального изменения рельефа, минимального объёма земляных работ. Для обеспечения поверхностного стока ливневых вод с территории  микрорайона предусматриваются открытые ливнестоки. При пересечении водотоков с дорогами прокладываются водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м. В местах сброса поверхностных стоков, на этапах рабочего проектирования, необходимо предусмотреть очистные сооружения ливневых стоков.

Глава 6

Инженерное обеспечение

6.1 Водоснабжение

Водопотребителями микрорайона являются:

- объекты соцкультбыта, коммунально-бытового обслуживания;

- жилые дома.

Наряду с этим предусматривается расход воды на наружное пожаротушение.

Население составляет - 300 человек;

Застройка микрорайона предусматривается одноквартирными жилыми домами,  зданиями социально-культурного назначения.

Все здания оборудуются водопроводом, канализацией и системой    индивидуального горячего водоснабжения и отопления.

Водоснабжение жилого квартала выполнено от существующего водопровода. Точкой подключения является водопроводная камера. Диаметр водовода в точке подключения 200мм, материал полиэтилен. Гарантированный свободный напор в точке присоединения 3кгс/см².

Хозяйственно-питьевые расходы

по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 180 л/сут на 1 человека.

Расход воды на местные нужды,  обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 25% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Согласно произведенному расчету общий расход воды по жилой застройке (с учетом местных нужд) и на приготовление горячей воды составляет:

Q=69м3/сут. (25185м3/год)

В сутки наибольшего водопотребления Q=75,9м3/сут.

В сутки наименьшего водопотребления Q=48,3м3/сут.

Максимальный часовой расход q=9,48м3/ч.

Минимальный часовой расход q=0,04м3 /ч.

Расходы по водопроводу сведены в таблицу:

| № п.п. | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут, на человека | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, чел. | Расход м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборуд. внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 180 | 300 | 54 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды производства обеспечи-вающими население продуктами | 25% |  | 13,5 |
| Всего | 67,5 |
| 40% на горячее водоснабжение | 27 |

Проектируемая схема водоснабжения

Для проектируемой жилой застройки предусматривается прокладка   сетей кольцевого водопровода, с подключением к существующему водопроводу. Проектируемый водопровод предусматривается объединенный, хозяйственно-противопожарного назначения. На месте врезке, в существующем колодце установлена отключающая арматура. Схема водоснабжения принята кольцевая, подача воды от водопроводной камеры производится по двум водоводам Ду100мм. На сети установлены пожарные гидранты. Гидранты установлены в водопроводных колодцах. Установка пожарных гидрантов принята из расчета тушения одного пожара расходом 5л/с, согласно СП 8.13130.2009. Необходимый напор в сети 30м.в.ст.

Трубопроводы проектируются их полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18899-2001. Кольцевая сеть проложена трубопроводом Ø100, ответвления к домам Ø50. Глубина заложения труб принята 3.0м для  магистральных трубопроводов и 2.9м на вводах в здания. Прокладка водопровода предусмотрена в земле.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 3741 м.

Объемы работ по водопроводу на расчетный срок сведены в таблицу:

Объем работ по водопроводу

| № п.п. | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
| 1 | Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | 100 | полиэтилен | 1322 |
| 2 | Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | 50 | полиэтилен | 2419 |

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами - 200м.

6.2 Хозяйственно-бытовая канализация

и санитарная очистка

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*

Расход стоков составляет:

На расчетный срок:       Q=69м3/сут.

Канализация жилых домов осуществляется в индивидуальные водонепроницаемые выгреба. Выгреба устанавливаются в проектируемых границах участка.

Для каждого из общественных зданий устанавливается индивидуальный водонепроницаемый выгреб.

Откачка выгребов производится ассенизаторскими машинами по мере наполнения и вывозится на очистные сооружения.

Материал труб  ПВХ  по ТУ2248-057-72311668-2007.

Диаметр трубопровода 100мм.

Общая протяженность проектируемых самотечных канализационных сетей составляет 1700 м.

Объем работ по канализации

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
| 1 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб | 100 | полиэтилен | 1700 |

Санитарная очистка

Количество отбросов подсчитано по нормам на 1 человека в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | К-во | Норма накопления на единицу (кг в год) | Количество отбросов на расч. срок (тонн в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твёрдый мусор от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением с учётом общественных зданий | Чел. | 300 | 280 | 84,0 |
| 2 | Смёт с 1 кв.м твёрдых покрытий улиц | м2 | 32120 | 5 | 161,0 |
| 3 | Итого: |  |  |  | 245,0 |

В жилой зоне застройки твёрдый мусор собирается в мусоросборники. Площадки под мусоросборники, размером 5,0 х 2,0 м, (2-3 контейнера) имеют твёрдое покрытие, располагаются не ближе 15 м от жилых домов.

Домовой мусор и смёт с улиц и дорог вывозится на полигон ТБО.

6.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение. Жилые и общественные здания проектируются с автономными тепловыми источниками. Тип источника и топлива решается застройщиком.

6.4 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение»  выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки и исходных данных, представленных заказчиком.

В объём раздела входит:

-  расчёт электрических нагрузок;

-  разработка схемы электроснабжения на напряжение 10кВ;

-  разработка схемы электроснабжения на напряжение 0,4кВ;

-  прокладка сетей наружного освещения;

-  определение основных показателей проекта.

В составе проекта планировки решены вопросы электроснабжения 10/0,4кВ микрорайона, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 10/0,4кВ для энергообеспечения жилых зон, общественных зданий, находящихся в границах проектируемой территории.

Расчет электрических нагрузок

Проектируемые электрические нагрузки жилищного и общественно-делового сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 (измененная редакция, изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными потребителями электроэнергии микрорайона являются электроприемники жилых и общественных зданий.

Подсчет электрических нагрузок для жилой застройки выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке электроприемников коттеджей с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт общей площадью от 80 до 150 м² включительно, согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.1.1.1.

Подсчет электрических нагрузок для общественных и административных зданий выполнен по укрупненным удельным электрическим нагрузкам общественных зданий массового строительства, согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.2.1.

Результаты расчетов электрических нагрузок проектируемых объектов сведены в таблицу:

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| 1.1 | Коттеджи общей площадью от 80 до 150 м² (85 шт.) | 245 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой сектор: |  |
| 2.1 | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 90 кв. м | 25 |
| 2.2 | Детский сад-ясли на 140 мест | 85 |
| 2.3 | Отделение связи, отделение банка | 15 |
| 3 | Наружное освещение | 45 |
| 4 | Итого: | 415 |

Подсчет электрических нагрузок при смешанном питании потребителей жилых домов и общественных зданий, приведенных к шинам 0,4кВ проектируемых трансформаторных подстанций выполнен по удельной  расчетной электрической нагрузке электроприемников с учетом  коэффициент мощности соs f и коэффициент реактивной мощности tg f.

Результаты расчетов электрических нагрузок на шинах 0,4кВ трансформаторных подстанций сведены в таблицу:

| № п/п | Номер КТП | Р, кВт | Q, вар | S, кВА | I, А | Мощность трансформатора, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН 1 | 285 | 91 | 300 | 455 | 2х250 |
| 2 | КТПН 2 | 215 | 54 | 222 | 340 | 1х250 |

Двухтрансформаторная подстанция КТПН 1 выбрана с учетом коэффициента допустимой перегрузки масляного трансформатора в послеаварийном режиме (при продолжительности 24 ч, при температуре окружающей среды 20ºС)  по ГОСТ 14209-97 и равняется К=1,2.

Подсчет электрических нагрузок на шинах 10кВ существующей районной распределительной подстанции РП-10кВ (дополнительно вводимых в эксплуатацию) выполнен с учетом коэффициента Км=0,85, учитывающего совмещение максимумов нагрузок КТПН (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по табл. 2.4.1 РД 34.20.185-94. При этом коэффициент мощности для линий 10кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,92 (коэффициент реактивной мощности 0,43).

Дополнительно вводимая нагрузка в существующие сети 10кВ районной электрической системы равна Рр=425кВт, Qр=182кВар, Sр=463кВА, Iр=27А

Источники питания

Электроснабжение микрорайона «имени Михаила Шатова» на стороне 10кВ предусматривается от существующих районных электросетей 10кВ г. Канска с установкой комплектных трансформаторных подстанций наружной установки КТПН 1-КТПН 2.

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН устанавливаются согласно распределения нагрузки по условиям обеспечения необходимой надежности электроснабжения потребителей.

Согласно ПУЭ, СП 31-110-2003, табл. 5.1 по надежности электроснабжения потребители жилого коттеджного комплекса относятся в основном к потребителям II, III категории, смотри таблицу:

| № п/п | Потребители | Категория электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилой сектор (коттеджи) | III |
| 2 | Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 90 кв. м | II |
| 3 | Отделение связи, отделение банка | II |
| 4 | Детский сад-ясли | II |

Двухтрансформаторная подстанция КТПН 1-2х250 проходного типа, запитанная двумя вводами от разных источников питания от районных электросетей обеспечивает электроснабжение потребителей II категории.

Однотрансформаторная подстанция КТПН 2 проходного типа, запитанная от высоковольтных вводов 10кВ КТПН 1 обеспечивает электроснабжение потребителей III категории.

В данных трансформаторных подстанциях применяются трансформаторы со схемой соединения обмоток треугольник-звезда, согласно РД 34.20.185-94, раздел 3.

Распределительные линии 10кВ

Электроснабжение трансформаторных подстанций КТПН 1-КТПН 2 осуществляется от районной энергосистемы по двум фидерам 10кВ, запитанных от разных источников электроснабжения. Электроснабжение 10кВ до КТПН 1определить по месту.

Распределительные сети 10кВ выполняются:

- воздушными линиями электропередач ВЛЗ-10кВ защищенным проводом СИП-3, проложенных на типовых железобетонных опорах;

Взаимно резервированные линии 10кВ прокладываются раздельно, по разным сторонам опор.

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей произведен исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 10кВ не более 6 %, согласно РД 34.20.185-94, раздел 5.

Распределительные линии 0,4кВ

и электрическое освещение

Электроснабжение жилой застройки и объектов социально-общественного назначения выполняется от проектируемых комплектных трансформаторных подстанций КТПН 1-КТПН 2, 10/0,4кВ, с глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4кВ.

Распределительные сети 0,4кВ выполняются:

- магистрали от КТПН воздушными линиями электропередач ВЛИ-0,4кВ изолированным самонесущим проводом с алюминиевыми жилами СИП-2 с нулевой несущей изолированной жилой;

- ответвления от магистрали до электропотребителей воздушным вводом изолированным самонесущим проводом с алюминиевыми жилами СИП-4 без несущего элемента;

-  частично бронированным кабелем АВБбШв, ВБбШв проложенным в земле, в траншее.

Воздушные линии ВЛИ-0,4кВ прокладываются на типовых железобетонных опорах.

Наружное электрическое освещение дорог, жилых кварталов и объектов социально-общественного назначения выполняется светильниками уличного освещения с натриевыми лампами, установленными с помощью стандартных кронштейнов на железобетонных опорах. Электрическая сеть уличного освещения выполняется самонесущим изолированным  проводом СИП-4.

Для наружного освещения и электроснабжения 0,4кВ жилой застройки используются общие железобетонные опоры.

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей производен исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 0,4кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %, согласно РД 34.20.185-94, раздел 5.

Заземление и молниезащита

Для трансформаторных подстанций КТПН выполняются наружные контуры заземлений. Заземление выполняется в соответствии с главой 1.7, ПУЭ, руководствуясь с альбомом А10-93 "Защитное заземление и зануление электрооборудования".

Контуры заземления выполнены по периметру подстанций на расстоянии 1м от фундамента из стальной полосы 40х5, проложенной на глубине 0,7м от поверхности земли, и электродов из стального круга диаметром 16мм, L=5м, заглубленных в землю. Материалы, прокладываемые в земле должны быть из нержавеющей или оцинкованной стали, согласно ГОСТ 50571.5.54-2011

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 4 Ом.

Молниезащита трансформаторных подстанций осуществляется присоединением металлоконструкций строительной части КТПН (металлической кровли) к наружному контуру заземления.

На воздушных линиях ВЛ-10кВ, согласно ПУЭ, заземлению подлежат

ж.б. опоры и опоры, имеющие устройства грозозащиты.

Защита от грозовых перенапряжений ВЛ выполняются при пересечении их между собой, при пересечении ими различных сооружений, при подходе к подстанциям. Защита от грозовых перенапряжений оборудования подключаемого к ВЛ-10кВ выполняется ограничителями перенапряжения 10кВ.

Защита от грозовых перенапряжений ВЛ-0,4кВ выполняется низковольтными ограничителями перенапряжений ОПН при подходе к КТПН, на конечных линиях, имеющих ответвления к вводам, опоры на расстоянии каждые 200м.

В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений используются повторные заземления нулевого провода на вводах в здания.

Сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более

10 Ом в любое время года при удельном сопротивлении грунта 100 Ом.м.

Объемы работ по электроснабжению

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки КТПН-250/10/0,4кВ | Компл. | 1 |  |
| 2 | Монтаж комплектных двухтрансформаторных подстанций наружной установки КТПН-2х250/10/0,4кВ | Компл. | 1 |  |
| 3* | Прокладка самонесущего провода 10кВ СИП-3-1х70 | км | 3,81 | До КТПН |
| 4 | Прокладка самонесущего провода 0,4кВ СИП-2-3х95+1х95 | км | 4,40 | На коттеджи |
| 5 | Установка железобетонных опор для прокладки линий 10кВ | шт. | 15 |  |
| 6 | Установка железобетонных опор для совместной прокладки линий 0,4кВ и наружного освещения | шт. | 85 |  |
| 7 | Установка железобетонных опор для прокладки линий 0.4кВ | шт. | 40 |  |
| 8 | Установка железобетонных опор наружного освещения 0.4кВ | шт. | 45 |  |
| 9 | Прокладка самонесущего провода 0,4кВ СИП-4-2х16 | км | 1,45 | Вводы в дома жилого сектора |
| 10 | Прокладка самонесущего провода 0,4кВ СИП-4-4х16 | км | 0,41 | Наружное освещение |
| 11 | Прокладка самонесущего провода 0,4кВ СИП-4-4х25 | км | 2,80 | Наружное освещение |
| 12 | Установка светильников с лампами ДНаТ-250Вт на железобетонных опорах | шт. | 130 |  |
| 13 | Прокладка бронированного кабеля в земле ВБбШВ-1кВ-(4х185) | км | 0,61 | До детского сада |
| 14 | Прокладка бронированного кабеля в земле АВБбШВ-1кВ-(4х70) | км | 0,33 | До магазина |
| 15 | Прокладка бронированного кабеля в земле АВБбШВ-1кВ-(4х50) | км | 0,06 | До отделения почты, банка |
| 16 | Прокладка бронированного кабеля в земле АВБбШВ-1кВ-(4х25) | км | 0,40 | На наружное освещение |
| 17 | Полоса стальная 40х5 из нержавеющей стали | км | 0,1 | Для заземления |
| 18 | Круг стальной ф16 из нержавеющей стали | км | 0,3 | Для заземления |
| 19 | Круг стальной ф6 оцинкованный | км | 0,37 | Присоединение к заземлителю опор |

* - не учтена прокладка питающих вводов до КТПН 1 от районной энергосети

6.5 Связь

Телефонизация

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В основу расчета положены данные о численности населения, нормы телефонной плотности «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000 г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2»

В состав проектируемых абонентских устройств микрорайона входят:

- телефонные аппараты;

- телефоны – автоматы;

Норма телефонной плотности принята -100%-ная телефонизация квартирного сектора и 4 телефона – автомата на 1000 жителей.

Количество квартир по проекту планировки -85, следовательно, для обеспечения квартирного сектора необходимо 85 телефонных номеров.

Количество телефонов, необходимых для обеспечения объектов соцкультбыта и административных помещений (встроенно-пристроенных и отдельно стоящих) составит примерно 20 % от числа квартирных телефонов:

85х 0,2 =17 шт.

Телефонов – автоматов:

Численность населения на расчетный срок принята 300чел.

300/1000х4=2 таксофона

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составит:

85+17+2=104 шт.

Подключение телефонных аппаратов осуществляется к АТС   узла связи.

Телефонная сеть выполняется телефонными кабелями, подвешенными на бетонных опорах совместно с линией передачи 0,4кВ.

Радиофикация

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах. Радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир в проектируемом микрорайоне - 85, следовательно, количество индивидуальных радиоточек составляет 85.

Количество радиоточек коллективного пользования определяется в размере 20% от количества квартирных, что составляет:

85х0,2=17 шт.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составит при количестве жителей 300 человек:   500/2000=0,15

Или округленно – 1 громкоговоритель уличной установки.

Проектом принимается – 1 громкоговоритель, для охвата всей территории микрорайона.

1 громкоговоритель соответствует 55 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит:

(85+17+55)х0,25=157х0,25=40 Вт

Проектом предполагается радиофикацию микрорайона выполнить радиофидером от стационарной радиостойки трансформаторной подстанции на  здании отделения связи.

В здании отделения связи предусматривается размещение оборудования для организации работы Интернета в микрорайоне.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общемикрорайонные затраты и внутреннее оборудование | шт. | 104 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общемикрорайонные затраты и внутреннее оборудование | шт. | 157 |  |

Глава 7

Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и мероприятия по чрезвычайным ситуациям

Разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе всех видов градостроительной документации предусматривается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также предусмотрен СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

При осуществлении градостроительной деятельности проектные решения раздела «ИТМ ГО и ЧС» должны обеспечивать защиту территории  и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности микрорайона в особых случаях. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, и требуют детализации на последующих стадиях проектирования.

7.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория микрорайона им. М.Шатова не подвержена факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, а также крупными авариями и катастрофами.

К числу наиболее вероятных стихийных бедствий для проектируемой территории можно отнести:

- пожары, возникающие, как правило, при нарушении мер пожарной безопасности, а также в результате разрядов молний;

- гидрометеорологические явления: штормовые ветры, сильные морозы;

Климатические воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей и нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений. Поэтому проектом планировки предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- затопление территории и подтопление фундаментов от ливневых дождей предотвращается планировкой территории с уклоном в сторону от зданий и сооружений;

- в соответствии с требованиями  СНиП  2-01.07-85  «Нагрузки и воздействия» элементы конструкции рассчитываются на восприятие действующих ветровых и снеговых нагрузок;

- теплоизоляция зданий и сооружений выполняется в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП  23-03-2003 «Тепловая защита зданий» для климатического района IВ;

- защита от грозовых разрядов проектируется согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций», а здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций зданий и сооружений рекомендуется принять в соответствии с требованиями  СНиП  2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций относятся источники техногенного происхождения. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте.

Прямой угрозы возникновения ЧС с химическим заражением и радиоактивным загрязнением нет, так как рядом с площадкой проектирования нет атомных электростанций и предприятий химической промышленности.

Территория микрорайона представляет собой зону приемлемого риска, и мероприятий по снижению степени риска не требует.

В постоянной готовности должна находиться служба наблюдения и оповещения населения о возможной опасности. Эта обязанность возлагается на местные отделения ГО и ЧС, которые в обязательном порядке разрабатывают перечень мероприятий при ликвидации последствий аварий и катастроф, мер по предупреждению опасных ситуаций.

Предупреждающими мерами возникновения чрезвычайных ситуаций служит соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, правил эксплуатации, поддержание в надлежащем техническом состоянии теплового и электрооборудования.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации проектом предусматриваются следующие предупредительные мероприятия:

- для гарантийного обеспечения населения питьевой водой в случае выхода из строя головных сооружений предусматриваются резервуары питьевой воды с запасом не менее 3-х суток по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары располагаются на территории водопроводных сооружений и оборудуются герметичными люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару;

- электроснабжение объекта 2 категории по ГО обеспечивается от двух независимых источников, по линиям, не отключаемым при обесточивании других потребителей. Схема электрических сетей энергосистемы предусматривает возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части. При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций;

- радиофикация осуществляется от радиоузла с возможностью передачи с пункта управления штаба ГО. Сети радиофикации воздушные. Оповещение населения осуществляется громкоговорителями и сиренами С-10, радиус действия которых 350-400 м.

7.2 Требования пожарной безопасности

Микрорайон им. М. Шатова относится к пожароопасным населённым территориям ввиду наличия зданий V степени огнестойкости.

Предупреждающими мерами служит соблюдение всех противопожарных норм и мероприятий при проектировании и строительстве новых объектов. А также строгое соблюдение всех правил пожарной безопасности на существующих объектах, которые включают наличие средств пожаротушения. Исключение причин возгорания. Также следует поддерживать в постоянной готовности службы по борьбе с пожарами и их предупреждению.

Основные мероприятия проекта планировки, направленные на обеспечение пожарной безопасности:

- создание единой централизованной хозяйственно-бытовой и противопожарной системы водоснабжения, обеспечивающей требуемый расход воды на нужды пожаротушения. Устройство на водопроводных сетях колодцев с пожарными гидрантами для наружного пожаротушения;

- обеспечение доступа пожарной техники на территорию жилой застройки и  территорий общественных зданий, с возможностью подъезда к каждому зданию;

- обеспечение зданий техническими средствами оповещения о пожаре (телефонная связь, пожарная сигнализация);

- освещение территории в тёмное время суток, в том числе подъездов к площадкам для забора воды пожарной техникой и пожарным гидрантам.

При проектировании и строительстве жилых домов необходимо руководствоваться соответствующими нормативными документами. Особое внимание следует уделять взаиморасположению жилых зданий и хозяйственных построек, соблюдению противопожарных разрывов. Расстояние между зданиями V степени огнестойкости – 15 метров. Пожарный отсек для таких зданий (допустимая площадь застройки без соблюдения норматива или при отсутствии противопожарных преград) – 500 кв. м при двухэтажной застройке; 800 кв. м - при застройке одноэтажными домами.

Глава 8

Охрана окружающей среды

8.1  Введение

Целью  данного  раздела  является  разработка  предложений  по  охране  основных  компонентов  окружающей  среды  на  рассматриваемой  территории:

- атмосферного  воздуха;

- поверхностных  и  подземных  вод;

- почвы;

- растительного  и  животного  мира

по улучшению  санитарно-гигиенических  и  санитарно-эпидемиологических  условий,  обогащению  ландшафта,  способствующих  сохранению  экологического  равновесия.

В  проекте  предусматривается  комплекс  мероприятий  по  охране  окружающей  среды.

8.2  Охрана  почвенно-растительного  покрова  и  восстановление  нарушенных  земель

С  целью  сохранения  почвенно-растительного покрова и восстановления  нарушенных  земель  проектом  предусматриваются  следующие  мероприятия:

-  создание газонов с посевом трав и цветов на  улицах,  участках  общественных  зданий,  скверах  и  площадях;

- регулярная  санитарная  очистка  территории с вывозом  твердого  мусора  на  полигон ТБО;

- вывоз жидких отходов ассенизационной машиной из выгребов на  очистные сооружения;

- рекультивация площадок (очистка от мусора, восстановление травяного покрова), на которых из-за хозяйственной деятельности нарушен почвенно-растительный слой.

8.3  Охрана  поверхностных  и  подземных  вод

Основные дождевые поверхностные стоки собираются с поверхности в открытые водоотводные лотки, и переносятся по ним на пониженные участки рельефа и через локальные очистные сооружения ливневых стоков сбрасываются в реку Кан.

Для  сбора  жидких  бытовых  стоков,  для  всех  зданий  предусмотрены подземные  водонепроницаемые  выгребы.

8.4  Охрана  воздушного  бассейна

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория микрорайона относится к зоне низкого потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствию вредных производств, небольшому количеству транспортных потоков и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна территория микрорайона относится к зоне низкого потенциала загрязнения воздуха, т.е. складываются  условия для рассеивания примесей. На проектируемой территории отсутствуют промышленные предприятия, а также она не попадает в санитарно защитные зоны промышленных предприятий города Канска.

Мероприятия по сохранению чистоты воздушного бассейна:

- при проектировании промышленных и коммунальных объектов  учитывать санитарные нормы по допустимым выбросам загрязняющих веществ;

- организация санитарно-защитной зоны от коммунальных объектов;

- озеленение и благоустройство территории жилого квартала.

Глава 9

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в границах проектирования | га/м2 на чел. | 17,18 / 572,5 |
|  | В том числе территории: жилых зон | га / % | 9,10 / 53 |
|  | общественно-деловых зон | -"- | 1,03 / 6 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 6,53 / 38 |
|  | прочих территорий | -"- | 0,52 / 3 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 300 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Количество участков (количество 1-но квартирных жилых домов при средней общей площади 130 кв.м) |  | 85 |
| 3.2 | Жилищный фонд - всего | м2 общей площади квартир | 7500 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда: | % |  |
|  | канализацией |  | 100 |
|  | теплом |  | - |
|  | горячей водой |  | - |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 140 / 100 с учётом населения соседних м-н |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | В г.Канске |
| 4.3 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | В г.Канске |
| 4.4 | Аптека | объект | В м-н Чапаева |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 90 / 300 |
| 4.5.2 | общественного питания | мест | В г.Канске |
| 4.5.3 | бытового обслуживания - всего/1000 чел. | раб. мест | В м-н Чапаева |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | Мест в зрит. зале | В м-н Чапаева |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | объект | Спортплощадка |
| 4.8 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | Здание отделения банка |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | м | 3030 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 315 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление | куб.м/сут | 94,5 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | м | 3741 |
| 6.2 | Канализация |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | 69 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | м | 1700 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс. кВт·ч/год | 2337 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 7791 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 14,3 |
| 6.4 | Связь |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 104 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |
| 6.5.1 | Объем бытовых отходов | т/год | 245 |